# 新型船舶涂装技术

### 一、新型海洋涂料技术（论文文献综述）

张凯,桂泰江,吴连锋,丛巍巍,吕钊[1]（2021）在《仿生物天然防污策略的研究与发展》文中提出海洋中生存的大量污损生物极易附着在船舶、采油平台、养殖网箱等人造设施表面,加速表面腐蚀及设备老化,严重危害海洋设施的稳定性和安全性。一种防污涂层要想在实际中得到大规模应用,防污性能必须满足长期稳定、高效耐用、绿色环保等诸多要求。20世纪中期出现的有机锡防污涂料,能够对各类海洋污损生物起到长效稳定的抑制作用,但其强烈的生物毒性会对海洋生态环境造成严重破坏,已被禁止使用。绿色环保是防污涂层技术未来发展的导向,基于生物天然产物和微结构等污损防护手段发展而来的仿生防污由于其对海洋生态环境的友好性已成为目前热门研究领域。本文综述了各类受生物天然污损防治策略启发而开展的研究,并重点分析了不同防污策略的特性、防污机理及效果。

张凯,吴连锋,桂泰江,丛巍巍[2]（2021）在《电磁屏蔽材料的研究与进展》文中提出随着现代科技的进步,人们对电子设备高速运行的需求使电子元器件正向轻量化、微型化、集成化方向发展。不同电子设备运行中产生的电磁干扰（EMI, Electromagnetic interference）会对电子系统性能产生不利影响,长时间暴露在电磁辐射下也会对人体健康造成危害。因此,抑制或减缓不良电磁干扰已成为材料科学领域的重要研究方向。本文简要介绍不同电磁屏蔽材料的特性、组成及屏蔽机理,综述了国内外电磁屏蔽技术的研究与应用。

夏立建,卢伟,吴连锋,王贤明,王波[3]（2021）在《可剥离膜在核工业中的研究进展》文中研究指明在核工业领域,核设施以及承载核设施的土壤放射性污染的去除一直是研究重点。当前主要的核污染去除方法有化学法、物理法、电化学法、微生物法、熔融法、超级压缩法等,其中可剥离膜压制去污方法属于化学法的一种,因其具备操作简单、去污环保、可实现机械化操作、具有抑制和消除放射性污染的双重作用等优势,一直受到研究人员和操作人员的青睐。本文综述了可剥离膜材料在核工业中的研究进展,总结了目前可剥离膜存在的问题,以期对其发展前景有所改进。

王军军,王贤明,吴连锋,宁亮,王波[4]（2021）在《印制电路板用三防涂层材料的研究进展》文中研究表明现代电子设备在实际服役过程中,常常需要面临高温、高湿、高盐雾等特殊腐蚀环境的侵蚀并表现出高度可靠性,因此必须使用具有防湿热、防盐雾、防霉菌的三防涂层材料对其元器件进行表面防护。印制电路板是现代电子设备的关键部件,其表面的三防保护尤为重要。简述了常见的五大类三防涂层材料各自的性能特点,重点综述了国内外研究进展,对涂层的去除工艺进行了简单介绍,指出现有研究中尚未解决的关键问题,并对其下一步研究方向进行了展望。

王军军,王贤明,吴连锋,宁亮,王波,陈守刚[5]（2021）在《超疏水涂层防覆冰机理及制备》文中研究指明结构物表面严重覆冰有时会威胁人们的生命财产安全,影响经济社会的平稳运行。超疏水涂层具有超大接触角、低滚动角的特性,在防覆冰领域有很好的应用前景。本文重点总结了超疏水涂层防覆冰机理的相关研究结果,并简单综述了聚合物-微粒复合材料类、特殊表面结构类两种典型超疏水型防覆冰涂层的研究进展,指出了目前在超疏水型防覆冰涂层研究中存在的不足,并对其发展趋势进行了展望。

张凯,桂泰江,吴连锋,郭莉莎,郭灵敏[6]（2021）在《导热绝缘聚合物复合材料的研究进展》文中研究表明高导热性的聚合物复合材料能够有效地将热量传导至器件外部,大大提高电子产品的使用寿命,目前广泛地应用于电子封装、超高压电子器件和发光二极管（LED）等小型集成化电子设备上。本文介绍了导热聚合物复合材料的分类、导热机理、导热模型及常用导热填料,并对其发展前景进行简要分析。

吕晓峰,赵佳伦,陈酒姜,孙汉军,孟庆莉,崔云霞[7]（2021）在《不同成型方式对聚脲弹性体性能影响的研究》文中认为通过静态混合器浇注和喷涂两种成型方式,制备出两种不同反应速度的聚脲弹性体。通过试验比较了不同成型方式对聚脲弹性体的表面状态、微观结构、密度、硬度、固化速度、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率、脆性温度等性能的影响。

蓝席建,吴晓明,赵文杰,吴斌,王银璐[8]（2020）在《宁波海洋涂料现状及发展趋势》文中研究表明介绍了宁波市海洋经济发展历程,调查了宁波海洋涂料发展历史和现状,重点总结回顾"十三五"期间宁波海洋涂料的优劣得失,并对"十四五"期间宁波本地海洋涂料发展前景作了展望。

郭常青,张善贵,杨凯,孙琰,方倩[9]（2020）在《新型无溶剂耐久液舱涂料的研制》文中研究指明采用低相对分子质量的酚醛环氧树脂,辅以自制增韧树脂、改性胺固化剂等,研制出了一种无溶剂酚醛环氧涂料。经性能检测及试验对比,该涂料耐热介质性能优异,具有超长的防腐寿命,解决了目前国内液舱涂料防腐寿命短（10 a左右）、维修频繁、耐热介质性能差等问题。可用作大型船舶污油水舱、灰水收集舱、残油收集舱、压载舱等液舱内壁的长效期防护涂料。

宋振伟,白杨,姜秀杰,左娟娟,郭莉莎[10]（2020）在《甲板防滑涂层去除技术的研究现状》文中研究指明甲板防滑涂层在使用过程中,存在不同程度的损伤和防滑耐磨性能的退化,给人员和装备的安全埋下巨大的隐患,必须对其进行去除和修复。针对防滑涂层破损程度及其应用条件,选择合理的涂层去除方法极为重要。本文详细介绍了现有涂层去除方法的种类,总结了现有涂层去除方法的作用机理;介绍了国内外有关甲板防滑涂层去除技术的研究和应用现状,重点阐述了不同破损程度涂层的具体施工方案,并指出甲板防滑涂层去除技术仍需要解决的问题及未来的研究趋势。

### 二、新型海洋涂料技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新型海洋涂料技术（论文提纲范文）

#### （1）仿生物天然防污策略的研究与发展（论文提纲范文）

0 引言

1 海洋生物污损的机理

2 天然防污机制

2.1 天然产物防污

2.2 仿生防污

2.2.1 荷叶仿生防污

2.2.2 鲨鱼皮仿生防污

2.2.3 猪笼草仿生防污

2.2.4 昆虫仿生防污

2.2.5 其他仿生防污

3 结语

#### （2）电磁屏蔽材料的研究与进展（论文提纲范文）

0 引言

1 电磁屏蔽机理

2 电磁屏蔽材料

2.1 金属电磁屏蔽材料

2.2 新型聚合物基电磁屏蔽材料

2.2.1 本征型导电聚合物电磁屏蔽材料

2.2.2 填充复合型电磁屏蔽材料

2.2.3 表面敷层型复合电磁屏蔽材料

3 电磁屏蔽效能的增强方式

4 结语

#### （3）可剥离膜在核工业中的研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 可剥离膜

1.1 可剥离涂料

1.2 剥离型去污剂

1.3 可剥离凝胶膜

2 总结与展望

#### （4）印制电路板用三防涂层材料的研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 三防涂层材料的研究进展

1.1 三防涂层材料的分类

1.1.1 丙烯酸树脂类

1.1.2 环氧树脂类

1.1.3 聚氨酯树脂类

1.1.4 聚对二甲苯类

1.1.5 有机硅类

1.2 三防涂层材料的国内外研究进展

1.2.1 国外研究进展

1.2.2 国内研究进展

1.3 三防涂层的去除

2 存在的问题及未来研究方向

3 结语

#### （5）超疏水涂层防覆冰机理及制备（论文提纲范文）

1 超疏水涂层的防覆冰机理

1.1 涂层的防结冰性能

1.1.1 延长液滴的结冰时间

1.1.2 缩短液滴的表面停留时间

1.1.3 液滴在涂层表面的反弹

1.2 涂层的疏冰性能

2 超疏水型防覆冰涂层的研究

2.1 聚合物-微粒复合材料类超疏水涂层

2.2 特殊表面结构类超疏水防覆冰材料

3 存在的问题及未来研究方向

4 结语

#### （6）导热绝缘聚合物复合材料的研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 导热聚合物的分类

2 聚合物材料的导热机理

2.1 本征型聚合物材料的导热机理

2.2 填充型聚合物复合材料的导热机理

2.2.1 导热网络理论

2.2.2 导热渗流理论

2.2.3 热弹性系数理论

3 影响复合材料导热性能的因素

3.1 聚合物基体

3.2 填料类型

3.2.1 金属填料

3.2.2 氧化物填料

3.2.3 氮化物填料

3.2.4 碳系填料

3.3 填料尺寸形貌

3.4 填料取向

3.5 处理方法

3.5.1 填料改性

3.5.2 填料自组装

3.5.3 混合压模

4 结语

#### （7）不同成型方式对聚脲弹性体性能影响的研究（论文提纲范文）

0 引言

1 试验部分

1.1 试验原材料

1.2 试验及检测设备

1.3 制备工艺

1.3.1 聚脲A组分（异氰酸酯预聚物）的制备

1.3.2 聚脲B组分（胺基组分）的制备

1.3.3 A、B组分真空脱泡

1.3.4 制作工艺

2 结果与讨论

2.1 表面状态

2.2 微观结构

2.3 性能测试

3 结语

#### （8）宁波海洋涂料现状及发展趋势（论文提纲范文）

1宁波海洋涂料“十三五”发展背景

2宁波海洋涂料发展状况

3宁波海洋涂料发展现状分析

3.1发展潜力

3.2不同地域数量分布

3.3进园区情况

3.4市场情况

3.5专业研发力量持续增强

4宁波海洋涂料发展趋势

4.1大环境的影响和跨国公司的冲击

4.2顺应潮流，加快战略布局

4.3产量预测

5发展目标

5.1环保、节能目标

5.2技术创新目标

5.3完善制度标准体系

5.4结构调整的重点和方向

6积极向政府部门呼吁，尽快推进产业布局

7其他对策和建议

#### （9）新型无溶剂耐久液舱涂料的研制（论文提纲范文）

1 实验部分

1.1 原料

1.2实验仪器

1.3增韧树脂的制备

1.4 涂料配方的确定及制备工艺

1.4.1 参考配方

1.4.2 制备工艺

(1）涂料A组分的制备工艺

(2）涂料B组分的制备工艺

1.5 性能测试

2 结果与讨论

2.1 成膜物体系

2.1.1 成膜树脂的选择

2.1.2 增韧树脂的合成

(1）增韧树脂合成反应时间的影响

(2）增韧树脂用量的影响

(3）增韧树脂对涂层耐高低温交变性能的影响

2.1.3 活性改性剂

2.1.4 固化剂的选择

2.2 颜填料体系

2.3 附着力促进剂

2.4 涂料性能

2.5 施工应用情况

3 结语

#### （10）甲板防滑涂层去除技术的研究现状（论文提纲范文）

1 涂层去除技术

1.1 机械去除法

1.2 化学去除法

1.3 高压水射流去除技术

1.4 激光去除技术

1.5 电磁感应去除技术

2 甲板防滑涂层去除技术现状

3 结语

### 四、新型海洋涂料技术（论文参考文献）

- [1]仿生物天然防污策略的研究与发展[J]. 张凯,桂泰江,吴连锋,丛巍巍,吕钊. 材料导报, 2021(S2)

- [2]电磁屏蔽材料的研究与进展[J]. 张凯,吴连锋,桂泰江,丛巍巍. 材料导报, 2021(S2)

- [3]可剥离膜在核工业中的研究进展[J]. 夏立建,卢伟,吴连锋,王贤明,王波. 现代涂料与涂装, 2021(11)

- [4]印制电路板用三防涂层材料的研究进展[J]. 王军军,王贤明,吴连锋,宁亮,王波. 现代涂料与涂装, 2021(07)

- [5]超疏水涂层防覆冰机理及制备[J]. 王军军,王贤明,吴连锋,宁亮,王波,陈守刚. 化学通报, 2021(06)

- [6]导热绝缘聚合物复合材料的研究进展[J]. 张凯,桂泰江,吴连锋,郭莉莎,郭灵敏. 材料导报, 2021(S1)

- [7]不同成型方式对聚脲弹性体性能影响的研究[J]. 吕晓峰,赵佳伦,陈酒姜,孙汉军,孟庆莉,崔云霞. 现代涂料与涂装, 2021(01)

- [8]宁波海洋涂料现状及发展趋势[J]. 蓝席建,吴晓明,赵文杰,吴斌,王银璐. 中国涂料, 2020(11)

- [9]新型无溶剂耐久液舱涂料的研制[J]. 郭常青,张善贵,杨凯,孙琰,方倩. 涂料工业, 2020(11)

- [10]甲板防滑涂层去除技术的研究现状[J]. 宋振伟,白杨,姜秀杰,左娟娟,郭莉莎. 涂料工业, 2020(09)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/0bf426fcc4391fd00293ab2b.html