# 茶叶种植技术论文摘要

##### 问：《茶树种植技术》

答：田间圃地育成的茶苗，移栽适期应选择茶苗地上部休眠期，移栽成活率较高，或应据气候特点，避免在干旱和严寒时进行。长江中下游地区种茶，在秋冬季或早春（11月至次年3月）都可以移栽。移栽时间早一些，有利于茶苗成活，但有的年份冬旱严重，大面积移栽浇水花工多，所以选在春初进行较好，这时温度低，雨水多，茶苗移栽方法栽后浇水数量和次数都可减少。茶苗的移栽先要开好沟，选择无风的阴天起苗定植。实生苗的主根太长，可以剪短一些。扦插苗在取苗前一天要浇湿圃地，以减少茶苗失水和取苗时伤根。从外地调运茶苗，要注意包装与通气，并浇水提高其成活率。茶苗移栽，每丛要用符合规格、生长基本一致的茶苗2～3株时进行种植，不符合规格的茶苗，在苗圃地归并抚育，待次年后取用。茶根在土中力求舒展，然后覆土踩紧，防止上紧下松，让泥土与茶根密切结合。移栽后若连续晴天，一般隔3～5天浇水一次，每次浇水要浇透，使根部土壤全部湿润，在种植最后覆土时，应使茶行两边盖土略高，使种植线形成凹形，这样有利于再次浇水时，水分集中，不致流失。

- 茶树种植示意图

答：油茶树产量有大小年之分，造成油茶结实大小年的主要原因是树体内营养不匹配，枝梢与成花发生营养争夺，使花芽分化缺乏营养，现总结出一套新技术方法，供茶农在生产中参考使用。

一、环割抹药

茶农对油茶树一般进行基部环剥试验来消除大小年，此方法虽然暂且能解决当年挂果量少的问题，但却不能根治这一难题，且环剥对树势伤害极大，甚至造成死树。正确的做法：用钝刀刃在油茶树干光滑处环割深达木质部,之后在割口缝隙涂抹阳离子活性剂“促花王2号”，来回涂抹使药剂进入割口缝隙。促花王2号是当今国内外唯一可代替环剥、代替激素农药，调节果树大小年，提高坐果率的高级涂抹药剂，不用环剥,就可控梢、促花、消毒、活性,彻底根除大小年。

二、花果期加大养分输送量

花果期养分跟不上，就形成成弱花、落果现象。只有在花果期加大养分输送量，树体吸收到充足的营养才能结出优质的果实，这关键在于要使营养运输导管增粗，有了健壮的母体和健康的疏导系统才能满足果实发育的生理需要。在开花前、幼果期、果实膨大期喷施“瓜果壮蒂灵”，增粗花柄、果柄，提高果实膨大活力，保花保果。

- 茶树大小年结果现象直接影响到果农经济收入，因此根除了大小年现象，一方面可以平衡和增加茶农经济收入；另一方面有利于茶树生长

##### 问：茶叶种植技术

答：一、气候条件

a、气温 当昼夜平均气温稳定在10℃以上茶芽开始萌动逐渐伸展。生长季节，月平均气温应在18℃以上为宜，最适气温【20~27】℃。生长适宜的年有效积温在4000℃以上。如果当平均气温高于35℃持续数日，又伴有旱情，枝梢呈枯萎状。

b、光照 光照对于茶树的影响，主要是光的强度和性质，茶树有耐荫的特性，喜弱光照射和漫射光。从叶绿素的吸收光谱分析，光波较短的蓝紫光部分最多，而漫射光主要是波长较短的蓝紫光。所以茶树在漫射光条件下生长好是有依据的。

c、雨量和湿度 茶树适宜的降雨量在年平均1000~2000mm，生长季节的月降雨量在100mm以上，相对湿度一般以【80~90%】为佳。土壤相对含水量以70~80%为宜，这样的雨量和湿度最适宜茶树生长。

二、土壤条件

红壤、黄壤、沙壤土、棕色森林土，均适宜茶树生长，土壤结构要求保水性，通水性良好。上层深度1m以内没有硬盘层，土壤要求呈酸性反应，PH值4.5—6.5（4.5—5.5最适宜），茶树是嫌钙植物，石灰质含量0.2%以下，地下水位在地表1m以下。酸性土壤之所以特别宜于种茶，首先是酸性土壤为茶树提供了自身生长的适宜条件，茶树根部汁液含有多种有机酸，对土壤给予茶树共生的根菌提供了理想的共生环境，从而改善了茶树的营养与水分条件。

三、地形条件

- 坡度小于30℃，海拔1500m以下；我国名茶大多产于高山大川；“高山出好茶”的根据除了高山多云雾外，因温差大，漫射光多，日照时间短，湿度大，芽叶持嫩性较强，有利于提高茶叶香气，有好的滋味和嫩度；但这也是各种环境因素综合影响的结果，并不是山越高越好，事实上平地也有产好茶的。

答：一、移栽方法

首先把种茶土地进行翻耕，整平。①开好排水沟，防止土壤积水，然后按一定种植密度开好定植沟，有条件的可以在定植沟一侧开深４５公分，宽３０公分的施肥沟，施入有机肥或土杂肥，及时盖土后再开定植沟，定植沟一般掌握在深２０公分，宽１５公分左右，密植程度根据土壤条件好坏，茶苗多少而定。如行距４、５尺，株距１尺，每穴二株，亩需茶苗３０００株，如行距４尺，株距１尺，双行条栽，每亩需苗４５００－５０００株。移栽时，每穴二株。方法是一手将苗扶直在种植行，一手将土填入沟中，将土覆致不露须根时，再用手将茶苗向上微微一提，使茶苗根系自然舒展，及时压紧压实，盖土直至茶苗根（泥门）上面３－５公分为止，浇足定根水，然后再覆盖松土，以防水分蒸发。

二、栽后管理

- 移栽后茶苗必须及时剪去尚绿部分的嫩枝，目的防止冻害，减少地上部分的水分蒸发。移栽后茶苗必须保持一周内土壤湿润，如遇久晴未雨，土壤干燥，每天早晚要及时浇水，促使茶苗成活。

- 答：你看一下这个文档 也许对你有帮助

答：茶叶树为亚热带树种，喜温暖湿润的气候，适宜栽培地区年平均气温为15－25℃之间，年要求降雨量在1000－2000毫米之间。以酸性红壤、红黄壤、黄壤的丘陵、高山环境为宜；易旱易涝、石灰质、近中性或碱性土壤不宜栽植。

- 茶叶生产的最低日平均气温为10℃，以后随气温的升高而生长增快，日平均气温15－20℃时生长较旺，茶叶产量和品质较好（我县此气温均在清明前后），日平均气温超过20℃生长虽旺盛，但茶叶粗老质量差，当日平均气温低于10℃时，茶芽生长停滞进入休眠。我国一般茶叶新梢生育4－5月为最旺盛时期，其次在7－9月。茶叶树新梢不采摘的自然生长，茶叶每年只发2－4轮，管理好，采摘技术措施得当可达到5－8轮新梢。

##### 问：茶树种植的主要内容有哪些

答：茶树种植包括茶苗移栽和茶子直播两种方式。目前，各地发展的新茶园多用无性系茶苗，即集中育苗，用扦插繁育的茶苗进行移栽，茶树种植主要指茶苗移栽的过程。然而有一些地区，由于交通不便、种植茶苗投资成本高，或高山气温低，冬季经常发生寒冬灾害，因而仍选择茶子直播的方式。

在移栽与播种之前，先要确定种植的规格，以便决定所需用苗与用种量。

- 种植规格是指茶园内茶树的行距、株距（丛距）及每丛所需苗木数，是“合理密植”的重要参数。“合理密植”就是使茶园内的茶树形成合理的群体密度，可以充分地利用光能和土壤营养，正常地生长发育并达到高产优质的目的。

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/38130737897bd266c59ed47d.html