# Web技术在电信网络管理系统中的应用

### 一、Web技术在电信网管系统中的应用（论文文献综述）

刘雪峰[1]（2020）在《HINOC网络实时数据采集与分析系统的设计与实现》文中研究说明HINOC是我国自主研发的一种用于连接光纤网络和用户家庭网络的新型宽带接入技术。该技术在FTTB的基础上,利用小区楼道和户内已经敷设、分布广泛的有线电视同轴电缆,构建高速的信息接入网[1]。目前成熟的HINOC 2.0接入技术可支持单通道1Gbps双向通信,平均延迟小于2.5ms,各项性能指标远超同类同轴通信技术[2]。与此同时,HINOC技术的产业化也在同步推进过程中。2017年,HINOC试验网在江苏常熟和宿迁两地部署,进行实网测试和用户真实体验。经权威机构对HINOC技术的严苛测试,确认该项技术的所有指标可以与光纤技术媲美。随着HINOC 2.0技术的逐步商用,HINOC的网络规模和用户数量不断增长,HINOC设备的日常运行监控和维护变得越来越困难,构建自动化和智能化的实时数据采集和分析系统对HINOC网络的质量管理工作意义重大。近年来,大数据以及云计算等技术发展迅猛,并向各行各业渗透,标志着大数据时代的到来。通信网络的数据采集和分析则是可以充分发挥大数据技术优势的应用场景之一。HINOC提供了大量的网络状态信息以及设备统计信息,结合大数据技术可以对这些信息进行高效的采集、存储与分析,挖掘对网络管理有价值的信息或者辅助问题决策。本文以HINOC网络中的网络状态数据和设备统计数据为研究对象,着眼于数据的采集、存储、分析和展示,对当前主流的大数据存储和处理框架以及数据可视化技术进行研究,构建了自动化和智能化的HINOC网络实时数据采集和分析系统,以下简称数据采集与分析系统。论文的重点工作是数据采集与分析系统的设计与实现。通过对系统进行需求分析和整体设计,将整个系统划分为数据采集、数据存储、数据处理和数据可视化四个模块。数据采集模块负责对各个HINOC网络的网络参数进行统一、规范、高效地采集,为整个系统提供高质量的数据来源。数据存储模块主要负责系统中各类数据的可靠存储与高效访问,针对数据库检索海量数据较为缓慢的问题,提出了组合索引的解决办法,将检索速度提升到了毫秒级。数据处理模块负责对数据进行清洗、转换、整合与持久化,提供低延时和高吞吐的数据处理服务。数据可视化模块负责将HINOC网络的实时运行状态和数据的统计分析结果进行可视化显示,针对实时监控页面数据更新不及时的问题,提出了将监控数据维护在内存中,并通过服务端主动推送的解决办法,极大提升了实时监控数据的响应速度。最后,需要对本系统进行功能和性能测试,以验证是否达到了设计目标。通过实际环境的测试,系统的实时监控、数据分析以及历史数据查询等功能全部实现。同时系统在数据接入、数据分发和数据处理等方面的性能表现优秀,符合预期设计要求。

李钲堂[2]（2016）在《基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现》文中研究说明在国家重要的信息化基础设施广播电视网络,随着这几年三网融合的发展和互联网+视频等新方向战略规划下,新业务不断的开展,对网络质量和相应承载的能力提出了更高的要求,广电运营商从传统的单向视频业务转向双向数字化互动业务的不断升级中,网络双向改造EOC技术成为主流,其复用同轴电缆网络同时开展视频和数据业务。在广播电视HFC网络里,通信设备种类也越来越多如光发射机、光接收机、EOC局端和终端等,且早期设备不具备远程网络管理功能,随着双向网络升级,均增加了管理模块,但存在着管理上的不成熟、效率不高。由于广电网络覆盖面广,线路延伸至家家户户,网络庞大且复杂化,对接近用户端的设备管理和维护成为广电运营商面临的一个重要难题,此类设备位置分散且种类多,各个设备厂家供应设备配套的管理软件互相独立不统一,同时HFC网络和PON+EOC网络分开管理,甚至每张网络里不同设备的管理也各自独立且软件更新慢,这给网络运维人员增加很多的重复劳动,这时一个功能完善、操作简便的统一网络设备管理平台是个很好的解决方案。基于广电网络公司的需求,本论文根据实际管理模式上,针对网络入户前的光节点设备如光接收机、EOC设备设计开发一套基于拓扑图管理的统一网络设备管理系统平台。系统使用SNMP协议开发实现一套统一的MIB接口库的网络设备管理软件,其能够以可视化拓扑形式直观的显示、管理网络中数量大、位置分散、运维困难的光接收机设备和EOC局端、终端设备,减轻运维人员的日常工作量,提高工作效率。实验测试结果验证了所设计的管理系统能很好的管理广电网络中PON+EOC网络和HFC网络中的光接收机设备和EOC设备,基于B/S架构和拓扑图方式实施设备管理,支持分布式部署、多用户安全策略划分区域管理、自动扫描设备发现、远程配置设备、时刻监测设备性能参数、故障发现告警、定期数据备份和统计报表导出等。软件系统按照国家标准MIB库的接口统一封装,有着很好的兼容性,同时系统模块具备一定的可配置性及开放性,可以管理网络中其他设备或对接集成至其他系统中,在小批量设备在线运行环境中测试,系统运行稳定,各个功能模块工作正常。

吕希娟,程传宇[3]（2013）在《通信网络智能管控技术》文中进行了进一步梳理科技的进步带来了通信技术的革新,当前中国的网络规模越来越大,网络结构也更加复杂,通信网络在愈发便利居民生活的同时,管控的难度也相应增加。文章从当前我国的通信网络管控现状着手,着重介绍PCC、WEB以及TMN这三种常见的智能管控系统,用以说明在通信网络管控中实现智能化的重要性,希望对您的通信网络管控工作有所帮助。

杨晓丽[4]（2012）在《本地SDH传输网络的网管监控系统分析及设计》文中认为随着电信网络规模的迅速扩展，多厂商、多制式和分布式管理问题日益突出，现有的集中网管系统难以实现从全局的角度对传输网络进行管理。因此，电信运营商们都热切盼望能有一个高覆盖、综合化、智能化的标准网管系统，从全局角度分析、管理和调控全网的运行状况。本文针对陕西联通西安本地传输网络分散监控、分散管理的现状和特点，结合提高电信网络运营效益、减小网络维护成本、实现网络管理综合化的要求，对如何解决多厂商、多制式和分布式网管系统展开研究与设计工作。主要研究内容和成果如下：1、针对目前电信网管系统存在的缺点，总结了CORBA和WEB技术在TMN中应用的优势，并提出了建立基于CORBA和Web的传输综合网管系统的设想。2、通过对华为T2000传输网管的剖析与研究，阐述了现在集中分层式网管的普遍模式，在此基础上引出了综合传输网管的业务需求及功能。3、从电信传输网络的网管接口数量、可扩展性、易实现性和保护现有投资方面综合考虑，提出了利用CORBA/SNMP网关，在保留现有专业网管的基础上构建综合网管系统的方案设计模型。4、结合实际工作经验，着重从功能体系结构、分层体系架构、信息体系结构和物理体系结构这4个不同而又相互关联的结构因素，完成了本地SDH传输网管系统的完整体系结构设计。并结合JIDM规范，对CORBA/SNMP网关模型原理进行分析，设计了CORBA/SNMP网关框架，对部分模块接口功能进行了设计和实现。该系统的研究是为西安联通公司由不同厂商提供的传输网管系统进行统一监控与管理提供分析与设计依据，并通过Web的图形界面的开发与实施为电信网管及维护人员提供良好的管理支撑平台，可以给电信网络管理的应用和研究提供一定的参考价值。

李周,戈志勇,蒋阿芳,刘岩,张小英[5]（2009）在《电信网网管系统软件测试的必要性研究》文中研究表明从现有的电信网网管系统入手,分析其结构和未来发展趋势,强调了软件是其未来发展核心这一概念;接着阐述了为实现发展目标而引入的新技术给网管系统带来的影响以及消除影响的方法,尤其是软件测试所起到的作用;最后简述了针对网管软件特点的测试方法和测试项目。

林薇[6]（2009）在《大客户网络管理系统的分析与设计》文中认为在电信市场竞争日益激烈的今天,大客户对于运营商的重要性不言而喻。80%的电信收入来源于20%的大客户。发展大客户用户,可以使运营商在市场竞争中获得更大的价值利益。为了改进大客户售后服务质量和响应时间,提高客户满意度和市场整体竞争力,降低大客户相关业务维护工作的复杂度,需要尽快建设以客户和业务为管理中心的大客户网管系统。本文所研究的大客户网管系统是一个多专业、综合化的管理系统;它是收集、传输、处理和存储有关网络维护、运营和管理信息的一个综合管理系统;它能够让后台网络管理部门集中和实时监控大客户业务的运行质量和网络运行状况,先于客户发现故障,变被动维护为主动维护,确保大客户故障及时得到处理,快速提升大客户业务的保障能力。它体现了集中化的网络管理理念,也将是未来网管系统发展的趋势。研究的主要工作有对系统的需求分析、概要设计;对系统框架及视图子模块的详细设计以及测试。采用TMN标准与J2EE技术结合的技术路线,提出了一种全新的结合TMN功能模型和分布式技术的跨平台、多接口设计方案,成功解决了对混合网元及多个专业网络的综合管理。本文的最后描述了测试的环境、方法,并选取最有代表性的部分测试用例进行说明,进而对系统实际应用的情况做了介绍。最后对整个论文的工作进行了总结,指出了有待进一步改进的地方,并对该方案的应用前景进行了展望。

夏祥[7]（2008）在《基于嵌入式WEB技术的视频监控系统的构建》文中指出传统的模拟视频监控由于在成本、部署灵活性等方面固有的缺陷,己无法满足社会发展的要求。采用最新的嵌入式理念,通过网络通信技术,实现视频监控系统的数字化、网络化,逐渐成为视频监控发展的主流。嵌入式视频Web服务器将摄像机送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过内部总线送到内置的Web服务器,网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机、云台、镜头的动作或对系统配置进行操作。依托中国电信运营平台,将嵌入式web技术与计算机网络结合,使大规模的、大范围的联网视频监控成为可能。论文研究了基于Web技术的嵌入式网络视频监控系统的整体构建,主要工作包括:一、构建了基于TCP/IP协议的嵌入式Web服务器,通过以太网实现了视频数据的远程传输。利用电信IP网络及多协议标签交换技术（MPLS）虚拟专用网（VPN）网络的技术,结合电信“全球眼”视频监控运营平台,以全球眼网络视频监控系统的服务控制管理中心,控制整个监控系统的运行,完成远端视频监控图像的接入、交换、转发、分发、画面分割等工作,并对所有系统设备工作状态监视管理并负责响应相关设备的命令请求,发出控制指令到指定设备动作。二、对系统的技术架构方面进行详细的分析,对系统总体结构、业务功能和特点、系统安全、系统存储解决方案、网络传输等进行论证,提出一种新的网络视频监控系统设计方案,组成一个基于以太网的嵌入式网络视频监控系统,在用户端使用浏览器就可以进行视频监控。论文以江苏省出入境检验检疫局电子监管视频监控系统为案例,详细描述了系统的实现。目前该系统己经成功运行于以太网系统上,得到了良好的推广和产生了显着的经济效益。

邹文科[8]（2008）在《基于本体技术的语义检索及其语义相似度研究》文中认为随着网络技术的发展和Internet上信息量的激增,信息检索系统作为网络信息平台的一个重要组成部分,在用户获取准确的网络信息过程之中发挥着重要的作用。传统的信息检索仅仅是基于语法层面上的简单匹配,缺乏对知识的表示、处理和理解能力,其实质在于信息资源缺少统一的语义描述,用户难以查询到与需求相关的信息,难以实现相关信息的语义融合,问题的关键在于将信息检索从传统的基于语法的简单匹配提升到基于语义知识层面。语义Web（Semantic Web）是WWW的发明人Tim Berners-Lee倡导的下一代万维网,致力于以计算机可处理形式表示信息。语义Web的目的是让计算机能够“理解”Web上的信息,并在“理解”的前提下更好地处理和利用这些信息,为人类提供更好的服务。本体具有良好的概念层次结构和对逻辑推理的支持,能够通过概念之间的关系来表达概念语义的能力,实现语义上的信息表示,可以很好地应用于信息检索。基于本体的信息检索不同于传统的关键词检索,利用本体知识库强化了概念之间的内在联系,通过逻辑推理可以发掘概念之间隐含的和不明确的信息,实现语义智能信息检索。首先对传统信息检索技术进行了分析研究,导致其检索质量低下的根本原因在于传统信息检索采用基于语法的匹配方式,缺乏检索信息的语义理解,探讨了将本体技术应用于信息检索,实现语义智能信息检索。其次分析研究了语义Web和本体技术,包括它的来源定义、框架结构、研究现状和应用等。语义Web是对现有万维网的扩展和进化,基于元数据和本体的语义和知识的表达,提供充分的丰富的语义信息使得机器可以理解,达到机器可以自动处理信息的能力。另外详细分析了本体技术在电信领域的应用情况,包括基于本体的网络系统管理集成信息模型、语义Web技术应用于上下文感知的智能移动Web服务和电信领域本体的构建等。接着重点研究分析了基于本体的语义智能信息检索的关键技术,包括本体技术、智能信息检索方法、领域本体构建和系统流程等。基于对传统信息检索技术的不足和本体技术,设计了基于领域本体的语义智能检索系统。分析了当前互联网上的手机商品在线网站的检索系统,提出了基于本体的语义智能检索系统框架模型,构建了实验系统的手机商品本体,并进行了智能信息检索系统的语义推理分析。在前面技术理论和系统技术设计的基础上,实现了基于本体的手机商品语义检索系统（MPPSRS）。该实验系统以手机商品领域为智能检索对象,通过本体的语义推理处理,可以充分发掘检索信息之间隐含的关联信息,为用户提供了良好的语义检索服务,从而在根本上解决传统信息检索中资源对象语义信息缺乏的问题,更加准确和全面地查询到用户需要的手机商品信息,实现语义智能信息检索。然后分析了当前概念相似度研究现状,结合本体技术,在构建的领域本体的基础上,提出了一种改进的基于领域本体的语义相似度的计算模型,该模型结合基于距离的语义相似度和基于属性的语义相似度,其中基于距离的语义相似度综合考虑并利用了本体类的层次关系中的多种影响因素,如语义重合度、语义层次深度、语义距离、语义密度以及相应的调节因子等,来计算领域本体内部概念之间的语义相似度。最后结合上一章具体探讨的改进的基于领域本体的语义相似度计算模型,设计并实现了基于本体的电子镇流器/荧光灯管产品检索推荐系统（BLPRRS）。分析了某公司的实际需求,基于本体技术,结合该公司产品特点,在抽取公司研发和销售的电子镇流器和荧光灯管产品,构建了电子镇流器和荧光灯管的本体库的基础上,实现了实验系统。通过调整实验系统中相应的各个调节因子,并将实验数据与专家主观判断进行比较,分析并验证了改进的语义相似度计算方法的效果,表明基于本体的语义相似度计算模型可以帮助扩展检索概念,提供有效的产品检索结果。

冉炤[9]（2008）在《基于Web的公用电信分组数据网网管系统的设计与实现》文中认为随着Internet应用的日益普及,如何保证网络设备可靠、安全、高效的运行,成了一个函待解决的问题。一个好的网络管理系统可以对各种网络设备及其软件资源进行有效的监视、解释和控制,达到网络可靠、安全和高效运行的目的。因此,网络管理已经成为当前网络技术研究的一个重要部分。本文首先提出了一个未来基于分组网络（PPBN）的解决方案——公用电信分组数据网（PTDN）,介绍了它的概念,并分析了它的网络结构和工作方式。接着介绍了网络管理的现状及发展趋势,系统地描述了网络管理的概念和基本功能并详细分析了网络管理模型的各种结构。在此基础上,本文重点研究了简单网络管理协议（SNMP）和基于Web的网络管理（WBM）。SNMP是目前应用最广泛的网络管理协议,本文所研究的PTDN网络管理系统也是基于SNMP协议的。基于Web的网络管理（wBM）融合了网络管理技术和Web技术,为网络管理人员提供了比传统工具更强有力的管理能力。网络管理人员能够通过任何Web浏览器,在任何站点检测和控制网络,而不再拘泥于网管工作站。接着,本文结合公用电信分组数据网（PTDN）的具体需求,提出了一个基于SNMPv2协议和Web技术的网管系统解决方案,设计出了一套完整的PTDN网络管理系统,并在Linux开发环境下实现了PTDN网的配置管理、性能管理、故障管理、安全管理、业务管理等业务功能,解决了目前的IP网不可控不可管的问题,符合ITU-T关于未来基于分组网络标准的要求,为今后PTDN网络管理系统的进一步研发打下了坚实的理论基础和实践基础。本系统经过一段时间的实际使用,运行状况良好。通过本系统,网管人员能够清晰地查询、配置、管理PTDN网中各种被管网络设备的参数,及时发现网络故障和存在的隐患,迅速解决网络中存在的问题,极大地提高了网络维护的质量。

刘晓亮[10]（2007）在《基于Wed的网络智能配置管理的研究与实现》文中认为随着网络技术的迅速发展,网络管理的地位越来越重要。网络智能配置管理成为实现高效网络管理的一个关键问题,Web技术的成熟和XML的蓬勃发展,给网络管理技术和模式带来了又一次革命。因此,把智能配置管理、Web技术应用于网络管理之中,是网络管理技术的一种理想解决方案。本文首先研究和提出了一种基于层次设计的网络智能配置管理体系。包括其体系结构、软件结构和模块设计等,该系统层次划分清晰、合理、相对独立,便于实现和维护,它在各种异构设备（不同类型、不同厂商、不同时期的设备）、不同网管系统之间实现统一、集中、协调的配置管理。在网络智能配置管理体系的基础上,本文分析了网络管理的基本理论,网络管理模型和SNMP协议,结合XML技术,提出了一种具体的方案——基于Web的网络智能配置管理。本文所采用的基于Web的网络智能配置管理方案,将网络管理服务器划分为前端服务器和后端服务器两个部分。其中,前端服务器实现用户界面管理、接收用户请求,并响应用户请求等;后端服务器负责与被管资源通信以获取数据信息,并在此基础上实现MIB浏览器、数据采集、网络拓扑模块、节点发现、事件处理和数据管理等功能。这种划分机制把网络管理的任务量分散到多台前端服务器和后端服务器上,对于规模较大的网络系统,可有效地提高其管理的性能。同时,前端服务器与后端服务器之间是相对独立的,当网络系统的规模增大时,网络管理系统可方便地进行扩展。同时,本文在网络管理中引入了XML,在不同功能模块之间的数据交换采用了XML数据流的方式,使用了XML Enabled数据库和XML文档来保存网络管理数据,使用XML发布网管信息,便于系统扩展和异构网络管理系统之间交互。最后,在网络智能管理系统的研究过程中,结合XML和Web等技术,实现了基于Web的网络智能配置管理系统的部分主要功能模块。

### 二、Web技术在电信网管系统中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、Web技术在电信网管系统中的应用（论文提纲范文）

#### （1）HINOC网络实时数据采集与分析系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要工作内容

1.4 论文组织结构

第二章 系统总体设计和关键技术研究

2.1 总体设计

2.1.1 系统的需求分析

2.1.2 系统的架构设计

2.2 系统关键技术研究

2.2.1 HINOC相关技术研究

2.2.2 Kafka消息队列

2.2.3 My SQL关系型数据库

2.2.4 Flink流处理引擎

2.2.5 React前端框架

2.2.6 Spring Boot服务端框架

第三章 数据采集模块设计与实现

3.1 数据采集模块需求分析

3.2 数据采集模块的设计

3.2.1 数据采集模块架构设计

3.2.2 采集配置文件的设计

3.2.3 上传数据格式的设计

3.3 数据采集模块的实现

3.3.1 数据采集程序的工作流程

3.3.2 在线设备列表的实现

3.3.3 数据采集的优化

第四章 数据存储模块设计与实现

4.1 数据存储模块需求分析

4.2 数据存储模块的设计

4.2.1 实时数据存储

4.2.2 历史数据存储

4.2.3 数据存储模块架构设计

4.2.4 实时数据和历史数据的存储情况

4.2.5 历史数据表格设计

4.3 数据存储模块的实现

4.3.1 实时数据存储的实现

4.3.2 历史数据存储的实现

第五章 数据处理模块设计与实现

5.1 数据处理模块需求分析

5.2 数据处理模块的设计

5.2.1 技术选型

5.2.2 架构设计

5.2.3 数据处理作业介绍

5.3 数据处理模块的实现

第六章 数据可视化模块设计与实现

6.1 数据可视化模块需求分析

6.2 数据可视化模块的设计

6.2.1 架构设计

6.3 数据可视化模块的实现

6.3.1 用户登录的实现

6.3.2 网络分布的实现

6.3.3 全局监控的实现

6.3.4 设备监控的实现

6.3.5 数据分析的实现

6.3.6 数据可视化模块的优化

第七章 系统测试

7.1 测试环境

7.2 功能测试

7.3 性能测试

7.3.1 Kafka消息系统性能测试

7.3.2 Flink流处理引擎性能测试

7.3.3 My SQL数据库性能测试

7.4 测试结论

第八章 总结与展望

8.1 论文工作总结

8.2 后续工作展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （2）基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 本论文所研究的内容

1.4 论文的结构安排

1.5 本章小结

2 光接收机和EOC统一网络管理系统分析

2.1 HFC网络技术相关介绍

2.2 EPON+EOC网络技术相关介绍

2.3 网络管理系统

2.4 标准化的SNMP网络管理协议

2.5 数据库和SNMP开发包

2.6 本章小结

3 光接收机和EOC统一网络管理系统设计

3.1 管理系统设计目标

3.2 管理系统具体设计

3.2.1 管理系统的架构设计

3.2.2 系统数据库的设计

3.2.3 系统的功能模块设计

3.3 本章小结

4 光接收机和EOC统一网络管理系统实现

4.1 管理系统开发环境

4.2 设备管理模块的实现

4.2.1 设备数据采集、保存及显示实现

4.2.2 设备信息数据的读写实现

4.3 系统管理模块的实现

4.4 数据库操作的实现

4.5 本章小结

5 光接收机和EOC统一网络管理系统测试与分析

5.1 网管系统测试环境

5.2 网管系统功能测试

5.2.1 设备管理模块测试

5.2.2 系统管理模块测试

5.3 网管系统功能测试结果分析

5.4 本章小结

6 总结及展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （3）通信网络智能管控技术（论文提纲范文）

1 通信网络管控的基本内容

1.1 通信网络管控的定义

1.2 通信网络管控的一般步骤

1.3 我国通信网络管控的现状

1.3.1 网络管控协议之间互不兼容, 甚至相互冲突

1.3.2 管理信息之间相互孤立, 缺乏基本交流

1.3.3 控制系统界面不一致, 提高了系统维护成本

2 PCC技术在移动业务流量智控中的应用

2.1 PCC的定义

2.2 PCC系统的组成部分

2.3 PCC系统的运行原理

2.3.1 策略的生成

2.3.2 策略的下达

2.3.3 策略的执行

3 WEB技术的应用

3.1 web的基本内容

3.2 WEM系统的实现方式

3.2.1 代理方案

3.2.2 嵌入方式

4 TMN技术的应用

4.1 TMN技术的基本内容

4.1.1 TMN技术的定义

4.1.2 TMN体统的实现条件

4.2 TMN技术的应用情况

4.3 TMN系统的架构模式

4.3.1 分布式构架

4.3.2 集中式构架

5 结语

#### （4）本地SDH传输网络的网管监控系统分析及设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题背景

1.1.1 SDH 传输网络背景和问题的提出

1.1.2 网管监控系统背景

1.2 研究的必要性及意义

1.3 国内外研究动态及其发展趋势

1.3.1 国内外的研究动态

1.3.2 发展趋势

1.4 主要研究内容与论文结构安排

1.4.1 主要研究任务

1.4.2 论文结构安排

2 理论知识与关键技术

2.1 SDH 传输原理

2.2 两种常见网管协议

2.2.1 CMIP 协议

2.2.2 SNMP 协议

2.3 TMN

2.3.1 TMN 与电信网的关系

2.3.2 TMN 的标准接口

2.3.3 TMN 的功能体系结构

2.3.4 TMN 的信息体系结构

2.3.5 TMN 的管理层模型

2.4 CORBA 技术

2.4.1 接口定义语言 IDL

2.4.2 对象请求代理 ORB

2.4.3 ORB 静态存根和框架

2.4.4 ORB 动态接口调用和框架

2.4.5 可移植对象适配器 POA

2.5 WEB 技术

2.6 CORBA 和 WEB 技术在 TMN 中应用的优势

2.7 本章小结

3 网管系统模型及网管平台分析

3.1 网管系统基本组成及其模型

3.1.1 网管系统基本组成

3.1.2 网管系统的模型

3.1.3 基于 SNMP 的网管模型

3.1.4 网络管理的体系结构

3.2 Optix iManager T2000 网管平台分析

3.2.1 T2000 网管的主要特点

3.2.2 T2000 网管的管理功能

3.2.3 T2000 网管的硬件体系结构

3.2.4 T2000 的安装

3.3 本章小结

4 网管监控系统分析及设计

4.1 综合传输网管系统建设目标

4.2 传输综合网管系统的设计分析

4.2.1 传输综合网管系统的要点分析

4.2.2 传输综合网管系统的设计方案

4.2.3 传输综合网管系统的接口设计

4.2.4 传输综合网管系统的界面设计

4.3 网管体系结构设计

4.3.1 传输网管的功能体系结构

4.3.2 传输网管的分层体系结构

4.3.3 传输网管的信息体系结构

4.3.4 传输网管的物理体系结构

4.4 本章小结

5 CORBA/SNMP 协议网关接口设计

5.1 理论规范的研究

5.1.1 GDMO 概述

5.1.2 JIDM 及其规范

5.1.3 CORBA/SNMP 网关模型

5.1.4 CORBA/SNMP 网关特点

5.2 CORBA/SNMP 网关模型设计

5.2.1 CORBA/SNMP 网关整体框架

5.2.2 CORBA/SNMP 网关工作原理

5.3 CORBA/SNMP 网关接口设计

5.3.1 SNMP MIB 命名树设计

5.3.2 SNMP TO IDL 转换器

5.3.3 SNMP Proxy Agent 接口设计

5.3.4 SNMP Proxy Agent Finder 接口设计

5.3.5 SNMP SMI Entry 接口设计

5.3.6 SNMP Event Port 接口设计

5.3.7 SNMP Trap 的处理

5.4 本章小结

6 论文工作总结与展望

6.1 论文的主要工作

6.2 后续工作的展望

致谢

参考文献

附录 A

缩略语英汉对照表

附录 B

攻读硕士学位期间发表相关论文

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

#### （5）电信网网管系统软件测试的必要性研究（论文提纲范文）

1 电信网网络管理系统结构功能分析及未来发展趋势

1.1 不同网管系统的比较及其基本功能

1.2 新网管系统的特点

1.2.1 基于Web的网络管理

1.2.2 智能化

1.2.3 高可靠性

1.2.4 面向业务的网管系统

1.2.5 分布式管理模式

2 新技术的引进给电信网网络管理系统带来的影响

2.1 问题1

2.2 问题2

2.3 问题3

3 电信网网络管理系统软件测试方法

3.1 可靠性测试

3.2 安全性测试

3.3 Web测试

#### （6）大客户网络管理系统的分析与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 网络管理概念

1.2.1 网络管理目标

1.2.2 网络管理的五大功能

1.2.3 网络管理系统架构

1.2.4 综合网管的发展

1.3 网络管理的研究现状及发展方向

1.3.1 TMN网络管理框架协议

1.3.2 网络管理接口技术研究

1.4 主要研究内容

1.5 难点及成果特色

1.6 论文内容及结构综述

第二章 Web技术与网络管理的融合

2.1 基于Web的网络管理技术

2.2 WBM简介

2.2.1 WBM发展介绍

2.2.2 WBM优点

2.2.3 WBM实现方式

2.3 实现WBM的关键技术

2.3.1 Web技术

2.3.2 分布式技术

2.3.3 Java技术

第三章 大客户网络管理系统需求分析和概要设计

3.1 设计目标

3.1.1 管理目标

3.1.2 数据共享目标

3.1.3 技术目标

3.2 系统设计原则

3.3 系统管理范围

3.4 系统功能需求

3.4.1 视图管理

3.4.1.1 窗口管理

3.4.1.2 客户视图

3.4.1.3 业务视图

3.4.1.4 逻辑资源视图

3.4.1.5 地理视图

3.4.1.6 设备面板视图

3.4.1.7 网络视图

3.4.1.8 机房平面图

3.4.2 信息管理

3.4.2.1 基本信息管理

3.4.2.2 业务资源信息管理

3.4.3 基于web的管理

3.4.4 告警管理

3.4.5 性能管理

3.4.6 SLA管理

3.4.7 故障管理

3.4.8 门户管理

3.4.9 私网管理

3.4.10 电路测试管理

3.4.11 报表管理

3.4.12 系统自身管理

3.5 系统非功能需求

3.6 系统框架

3.7 接口设计

3.7.1 接口设计原则

3.7.2 接口实现方案

3.7.2.1 Manager子系统设计

3.7.2.2 外部接口

3.7.2.3 内部接口

第四章 视图管理子系统详细设计

4.1 子系统概述

4.2 总体结构设计

4.2.1 视图间层次结构设计

4.2.2 总体结构说明

4.2.3 视图窗口和浏览历史管理子系统

4.2.4 内部模块间的接口

4.2.5 依赖的外部接口

4.3 子系统详细设计

4.3.1 客户视图和业务视图

4.3.2 逻辑资源视图

4.3.3 地理视图

4.3.4 设备面板图

4.3.5 网络视图

4.4 数据库逻辑结构设计

4.4.1 客户、业务、逻辑资源E-R图

4.4.2 网络、设备、逻辑资源E-R图

4.4.3 地理、机房、设备资源E-R图

第五章 测试及应用情况

5.1 测试方案

5.1.1 测试目的

5.1.2 测试环境

5.1.3 测试用例

5.2 应用情况

第六章 结论

参考文献

致谢

作者攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （7）基于嵌入式WEB技术的视频监控系统的构建（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 视频监控系统的现状和特点

1.1.1 数字信号控制的模拟视频监控系统

1.1.2 数字视频监控系统

1.2 论文的主要内容

1.3 论文的意义

1.4 论文的章节安排

第二章 嵌入式 WEB技术概述

2.1 嵌入式系统概述

2.1.1 嵌入式系统的定义

2.1.2 嵌入式系统的基本组成

2.1.3 嵌入式系统的特点

2.2 WEB技术概述

2.2.1 WEB的定义和特征

2.3 嵌入式 WEB服务器技术介绍

2.3.1 嵌入式 WEB服务器技术

2.3.2 嵌入式 WEB服务器技术的应用

第三章 系统需求分析与设计

3.1 检验检疫局项目背景

3.2 检验检疫局需求分析

3.3 系统功能需求

3.4 嵌入式 WEB服务器设计

3.4.1 嵌入式 WEB服务器的硬件结构设计

3.4.2 嵌入式 WEB服务器的软件系统设计

3.4.3 监控端设计

第四章 系统的构建与实现

4.1 系统的实现

4.1.1 总体结构

4.1.2 系统网络方案

4.1.3 系统功能的具体实现

4.1.4 系统安全方案

4.1.5 系统存储方案

4.1.6 网络传输线路的选择

4.1.7 实施效果

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）基于本体技术的语义检索及其语义相似度研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状及分析

1.3 本文研究的目的和研究内容

1.4 本文组织结构

第二章 语义Web和本体技术

2.1 引言

2.2 语义Web提出和概念

2.3 语义Web体系结构

2.4 语义Web和本体的研究现状

2.5 语义Web和本体技术应用

2.6 语义Web研究展望

2.7 本体技术在电信领域的应用研究

2.8 本章小结

第三章 基于本体技术的语义智能信息检索关键技术

3.1 本体技术

3.2 智能信息检索方法

3.3 领域本体构建

3.4 系统流程

3.5 本章小结

第四章 基于本体技术的语义智能信息检索系统的设计

4.1 问题提出

4.2 需求分析

4.3 系统框架模型

4.4 手机商品本体

4.5 语义推理

4.6 本章小结

第五章 基于本体的语义智能信息检索实验系统的实现

5.1 体系结构

5.2 系统实现环境

5.3 检索算法

5.4 语义推理实现

5.5 系统功能实现

5.6 实验系统测试

5.7 本章小结

第六章 基于本体技术的语义相似度研究

6.1 概念相似度理论

6.2 概念相似度的计算方法

6.3 基于本体的概念相似度

6.4 改进的语义相似度计算模型

6.5 基于领域本体的语义相似度检索

6.6 本章小结

第七章 基于领域本体的语义相似度检索实验

7.1 需求分析

7.2 系统体系架构

7.3 领域本体构建

7.4 系统实现平台

7.5 系统功能实现

7.6 实验系统测试

7.7 本章小结

第八章 结论与展望

8.1 论文总结

8.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （9）基于Web的公用电信分组数据网网管系统的设计与实现（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 公用电信分组数据网(PTDN)的概念和网络结构

1.2.1 公用电信分组数据网(PTDN)的概念

1.2.2 公用电信分组数据网(PTDN)的网络结构

1.3 公用电信分组数据网的网络管理

1.3.1 网络管理的国内外发展现状

1.3.2 网络管理的发展趋势

1.4 本文的研究内容和主要工作

2 网络管理和网络管理协议

2.1 网络管理概述

2.1.1 网络管理的概念

2.1.2 网络管理与网络管理系统

2.1.3 网络管理系统的功能

2.2 网络管理协议

2.2.1 网络管理协议的概念

2.2.2 几种标准的网络管理协议

2.3 简单网络管理协议(SNMP)

2.3.1 SNMP概述

2.3.2 SNMP网络管理体系结构

2.3.3 陷阱引导轮询(Trap-directed polling)

2.3.4 代管代理者(proxy agent)

2.3.5 管理信息库(MIB)

2.3.6 SNMP所支持的操作

2.3.7 SNMP协议数据单元(PDU)的格式

2.3.8 SNMP报文的传输格式

2.3.9 SNMP鉴别机制与访问策略

2.3.10 SNMP通信过程

2.3.11 SNMP在实际中的应用

2.3.12 SNMP的实现

2.3.13 SNMP的应用发展

2.3.14 小结

3 基于Web的网络管理技术

3.1 WBM概述

3.1.1 WBM的产生

3.1.2 WBM的优点

3.2 WBM的两种实现方案

3.3 WBM应用程序的设计

3.4 WBM的安全机制

3.5 WBM的相关标准

4 公用电信分组数据网(PTDN)网管系统的设计

4.1 PTDN参考模型与参考点

4.1.1 PTDN的参考模型

4.1.2 PTDN的参考点

4.2 PTDN网管的对象

4.3 PTDN网管接口协议

4.3.1 PTDN所用的SNMP协议

4.3.2 PTDN中SNMP网管协议的承载

4.4 PTDN网管接口信息模型

4.4.1 PTDN地址

4.4.2 节点信息

4.4.3 与PTDN业务相关scalar参数

4.4.4 物理/逻辑端口

4.4.5 节点邻接表

4.4.6 节点路由表

4.4.7 VPN相关信息管理

4.4.8 组播相关信息管理

4.5 PTDN组网方式

4.6 PTDN网管功能设计

4.6.1 网络拓扑管理

4.6.2 配置管理

4.6.3 性能管理

4.6.4 故障管理

4.6.5 安全管理

4.6.6 业务管理

4.7 VPN配置过程

4.7.1 完全由网管控制的VPN配置过程

4.7.2 网管与控制平面共同参与的VPN配置过程

4.8 路由配置过程

4.9 组播配置过程

4.9.1 完全由网管控制的组播配置过程

4.9.2 网管与控制平面共同参与的组播树配置过程

5 公用电信分组数据网(PTDN)网管系统的实现

5.1 开发平台和开发工具

5.2 基于WEB的PTDN网管系统的实现

5.2.1 PTDN网管系统模块的划分

5.2.2 PTDN网管数据库表的实现

5.2.3 登录模块的实现

5.2.4 节点管理模块的实现

5.2.5 VPN业务管理模块的实现

5.2.6 组播业务管理模块的实现

5.2.7 路由管理模块的实现

5.2.8 端口管理模块的实现

5.2.9 告警管理模块的实现

5.2.10 用户管理模块的实现

5.2.11 小结

6 结束语

参考文献

学位论文数据集

#### （10）基于Wed的网络智能配置管理的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1. 绪论

1.1 引言

1.2 网络管理模型及现状

1.2.1 网络管理的一般模型

1.2.2 国内外研究现状

1.3 课题的来源及意义

1.4 本文的主要工作及组织结构

2. SNMP网络管理模型

2.1 网络管理协议

2.2 SNMP管理模型

2.2.1 管理站

2.2.2 管理代理

2.2.3 管理信息库

2.2.4 SNMP协议操作

2.3 支持SNMP协议的AGENT

3. 基于WEB的网络管理技术

3.1 基本概念

3.2 嵌入式WBM

3.3 基于代理的WBM

3.4 现有WBM标准

4. 网络智能配置管理的总体设计

4.1 网络智能配置管理

4.2 网络智能配置管理研究现状

4.3 基于层次设计的网络智能配置管理系统

4.4 基于层次设计的网络智能配置管理系统软件结构

4.4.1 设备配置管理模块

4.4.2 拓扑结构管理模块

4.4.3 日志管理模块

5. 基于WEB的网络智能配置管理的实现

5.1 基于Web/Java的智能配置管理的基本技术框架

5.2 基于XML的系统信息发布

5.3 基于Web的网络智能配置硬件架构

5.4 基于Web/Java的智能配置管理

5.4.1 前端服务器

5.4.2 智能配置系统

5.4.3 数据库

5.4.4 前端服务器与智能配置系统的交互

5.4.5 XML数据流

5.5 主要功能模块的实现

5.5.1 MIB浏览器

5.5.2 数据采集模块

5.5.3 网络拓扑

5.5.4 智能配置管理

5.5.5 网络性能管理

5.5.6 其他管理

5.6 实验结果及分析

6. 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

### 四、Web技术在电信网管系统中的应用（论文参考文献）

- [1]HINOC网络实时数据采集与分析系统的设计与实现[D]. 刘雪峰. 西安电子科技大学, 2020(05)

- [2]基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现[D]. 李钲堂. 上海交通大学, 2016(03)

- [3]通信网络智能管控技术[J]. 吕希娟,程传宇. 信息通信, 2013(05)

- [4]本地SDH传输网络的网管监控系统分析及设计[D]. 杨晓丽. 西安科技大学, 2012(02)

- [5]电信网网管系统软件测试的必要性研究[J]. 李周,戈志勇,蒋阿芳,刘岩,张小英. 现代电信科技, 2009(06)

- [6]大客户网络管理系统的分析与设计[D]. 林薇. 北京邮电大学, 2009(03)

- [7]基于嵌入式WEB技术的视频监控系统的构建[D]. 夏祥. 复旦大学, 2008(08)

- [8]基于本体技术的语义检索及其语义相似度研究[D]. 邹文科. 北京邮电大学, 2008(10)

- [9]基于Web的公用电信分组数据网网管系统的设计与实现[D]. 冉炤. 北京交通大学, 2008(09)

- [10]基于Wed的网络智能配置管理的研究与实现[D]. 刘晓亮. 南京理工大学, 2007(11)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/8e242fd7029ab26c5f48de47.html