# B超故障维修分析

### 一、B超故障维修分析（论文文献综述）

梁日荣[1]（2022）在《B超仪的维修与保养分析》文中指出B超仪作为一种临床医学上较常用的影像检测仪器,受到了医生与患者的广泛认同,可用于临床医学上的大部分内科疾病诊断,对于当今的临床医学有独特作用。B超仪的工作原理是通过利用超声波的特性,对患者身体内部的情形做出诊断以便开展相关治疗,且在此过程中对患者的身体几乎不会造成伤害。B超仪的内部机器结构非常复杂,不仅体现在其制造方面,而且体现在其使用过程中的维修保养阶段,如果在不了解其内部工作原理的情况下而进行维修,很有可能会对仪器造成更大伤害。由于B超仪的无伤、无痛、无辐射、操作简单、成像快捷清晰等优势,其在医院的临床诊疗与术后观察方面应用广泛,尤其是对于那些仅根据患者临床病症难以诊断其具体病情的疾病,B超仪可在此方面发挥很大作用。作为医院的必备仪器,其在临床病症检测中使用频率较高,因此B超仪出现故障的概率也相对较高。本文将从B超仪的基本内部结构、工作流程以及工作原理上进行分析,并提出保养以及维修方法的相关建议。

苏勇[2]（2021）在《Philips IU22彩色B超机电源故障的维修》文中研究指明Philips IU22彩色B超机作为医院常用的一种医疗设备,具有操作界面简单、自检功能强大、实用性强等特点,已被广泛用于临床诊疗工作中,为临床工作的开展提供了便利。为了进一步提高设备的运行性能,维修人员需重视对Philips IU22彩色B超机电源故障的维修工作,确保其可靠、稳定、安全地运行。但在日常使用中,电源故障是影响设备运行的故障之一。本文即就Philips IU22彩色B超机电源故障的维修方法展开分析介绍,以供同行参考。

刘苏军[3]（2021）在《B超诊断仪故障与维修二例》文中研究指明B超属医学诊疗工作中常规的检查手段之一,已被广泛地应用于对身体各个脏器的检查中,具有无创、实时、简便、费用低等优点。本文以飞利浦HD15和百胜Mylabclassc B超诊断仪为例,总结了两个典型故障,并深入分析了解决方案,以供参考。1B超诊断仪的基本组成B超诊断仪由探头（换能器）、超声发射电路、超声接收电路、数字扫描变换器、控制及定时电路、显示器、控制面板、电源组成[1]（图1）。

陈杰斌[4]（2020）在《基于医用B超设备主要维修技术分析》文中进行了进一步梳理随着医学事业飞速发展,B超技术逐渐走入医疗领域,因其自身优势在临床诊断方面取得一定成就,且成为疾病诊断关键手段。该设备为精密型医疗设备,费用昂贵,自身结构、规格、性能及型号等较为繁杂,同时故障发生率较高,影响其日常使用效能。文章从医用B超实际状况出发,就医用B超常见维修方法加以讨论和整合,旨在为临床诊断提供更为有力的依据。

刘凯,韩昆[5]（2020）在《关于医用B超基本工作原理及故障维修措施的研究》文中指出经济社会的快速发展,提升了人们的生活水平人们对医疗事业的发展提出了更高的要求,我国也加大了对医疗事业的建设与发展。尤其是所使用的相关设备与仪器。其中,医用B超就是最主要的医疗设备,能够通过设备的检查,对人体的身体情况以数据的形式展现,直接能够了解到人体的健康情况,提升医疗事业的技术水平,同时,也为医疗工作这提供了方便快捷的工作方式。但是,医用B超设备在使用的过程中,会受到一些因素的影响,使其发生故障,会对各项工作造成不同程度的影响。因此,需要对其加强管理,能够及时地发现故障问题,采取科学的措施解决,确保医疗事业的稳定发展。

刘启岳[6]（2019）在《医用B超仪常用维修措施及具体处理对策分析》文中指出医用B超在目前临床诊断中已经得到了广泛的应用,属于精密的医疗设备。目前市场中的设备品牌与型号数量很多,结构也很复杂,并且故障发生次数较多,针对于此,下文分析医用B超使用情况,对常用维修措施进行总结,提出几点针对性的维修建议,为其后续发展夯实基础。

陈祥[7]（2019）在《B超探头的常见故障、维修与日常保养方法》文中研究表明在医院中,我们较为常见的疾病诊断和检查设备就是B超,它被广泛应用在临床诊断中,具有高清晰和无创伤的特点,是医院中一种十分重要的诊断方法。B超探头是B超设备中的一个重要部分,直接影响B超设备的性能。因此,对B超探头的常见故障分析,加强B超的维修和日常保养是十分重要的一个环节。

彭晓伟[8]（2019）在《B超诊断仪图像质量降低故障维修初探》文中研究指明医学领域当中B超诊断仪是一种重要医疗诊断设备,在临床上应用比较广泛,其中,B超诊断仪图像质量和分辨率存在密切的关系,B超诊断仪图像分辨率越低,那么整体图像质量则必然越低,在这样情况之下就需要加强对于B超诊断仪图像质量降低问题研究,同时还应当要求相关人士采取科学合理的措施提升B超诊断仪的图像质量,进而促使医疗水平提高,提升医疗诊断效率以及质量,这对于医院健康发展具有重要的价值和意义。本文主要是关于B超诊断仪图像质量降低故障的维修策略研究,以供相关专业人士进行参考和借鉴。

阳险峰,杜建华[9]（2019）在《B超仪的维修与保养》文中研究表明B超在临床医学中占据十分重要的位置,是比较常见的疾病检查与诊断仪器,具有清晰度比较高及无创的特征,被广泛应用在临床诊断过程中。因此,B超仪的保养和维护工作十分必要。本研究主要对B超主要组成部件的维修与保养进行分析。1探头1. 1故障现象B超探头常见的故障是晶体故障,最为直接的表现为图像呈现黑色斑点,即发生和探头移动方向相同的黑点,且图像也会有黑影或是出现残缺等现象[1]。

李婷婷,王建国,孙森,黄晓亮[10]（2018）在《B超探头的常见故障、维修与日常保养方法》文中进行了进一步梳理B超探头在B超设备中占据关键性地位,所以其性能也会对最终的诊断结果带来影响。在B超探头长期使用过程中,故障问题经常出现,不仅体现在探头自然损耗与使用环境不理想方面,还存在严重的人为因素影响。由此可见,深入研究并分析B超探头的常见故障、维修与日常保养方法具有一定的现实意义。1 B超探头常见故障在B超探头长时间使用过程中,最常发生故障的部位就是晶体、外壳、护套与透镜等,甚至还会导致电路板烧坏及

### 二、B超故障维修分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、B超故障维修分析（论文提纲范文）

#### （1）B超仪的维修与保养分析（论文提纲范文）

1 B超仪的基本结构、工作流程以及工作原理

1.1 B超仪的基本结构

1.2 B超仪的工作流程

2 B超仪常见检查与维修

2.1 故障检查

2.2 针对性维修

3 B超仪的日常保养

3.1 使用环境的保养

3.2 使用过程的保养

4 结语

#### （2）Philips IU22彩色B超机电源故障的维修（论文提纲范文）

1 Philips IU22彩色B超机的电源功能

2 Philips IU22彩色B超机的电源故障分析与维修

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 故障维修

#### （3）B超诊断仪故障与维修二例（论文提纲范文）

1 B超诊断仪的基本组成

2 维修案例

2.1 飞利浦HD15 B超诊断仪维修案例

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析

2.1.3 故障排除

2.1.4 小结

2.2 百胜Mylabclassc B超诊断仪维修案列

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析

2.2.3 故障排除

2.2.4 小结

3 讨论

#### （4）基于医用B超设备主要维修技术分析（论文提纲范文）

1 医用B超基本构造

2 B超运行过程

3 常见维修技术

3.1 感官法

3.2 原理分析法

3.3 信号跟踪法

3.4 对比法

3.5 拔插替代法

4 须知事项

5 结语

#### （5）关于医用B超基本工作原理及故障维修措施的研究（论文提纲范文）

1 医用B超基本工作原理

2 医用B超故障分析及维修措施

2.1 诊断故障部位的检测

2.2 故障分析法与维修措施

#### （6）医用B超仪常用维修措施及具体处理对策分析（论文提纲范文）

1. 感官类型的维修措施

2. 原理分析与测量维修方式

3. 信号跟踪维修措施

4. 比较类型的维修措施

5. 拔插代替类型的维修措施

6. 短路类型与断路类型的维修措施

7. 维修注意事项

8.讨论

#### （7）B超探头的常见故障、维修与日常保养方法（论文提纲范文）

1. B超探头的常见故障

2. B超探头的维修和日常保养方法

2.1 透镜故障的维修和保养方法

2.2 晶体故障的维修和保养方法

2.3 配套件故障的维修和保养方法

3．结束语

#### （8）B超诊断仪图像质量降低故障维修初探（论文提纲范文）

1 B超诊断仪图像质量降低故障分析

2 B超诊断仪图像质量降低故障维修策略

3 结语

#### （9）B超仪的维修与保养（论文提纲范文）

1 探头

1.1 故障现象

1.2 故障检修

2 B超导线

2.1 故障现象

2.2 故障检修

3 B超透镜

3.1 故障现象

3.2 故障检修

4 B超机配套件

4.1 故障现象

4.2 保养及维修

#### （10）B超探头的常见故障、维修与日常保养方法（论文提纲范文）

1 B超探头常见故障

2 B超探头的维修与日常保养方法

2.1 晶体

2.2 导线

2.3 透镜

### 四、B超故障维修分析（论文参考文献）

- [1]B超仪的维修与保养分析[J]. 梁日荣. 中国设备工程, 2022(01)

- [2]Philips IU22彩色B超机电源故障的维修[J]. 苏勇. 医疗装备, 2021(24)

- [3]B超诊断仪故障与维修二例[J]. 刘苏军. 医疗装备, 2021(05)

- [4]基于医用B超设备主要维修技术分析[J]. 陈杰斌. 中国设备工程, 2020(24)

- [5]关于医用B超基本工作原理及故障维修措施的研究[J]. 刘凯,韩昆. 中国卫生产业, 2020(04)

- [6]医用B超仪常用维修措施及具体处理对策分析[J]. 刘启岳. 中国医疗器械信息, 2019(18)

- [7]B超探头的常见故障、维修与日常保养方法[J]. 陈祥. 人人健康, 2019(18)

- [8]B超诊断仪图像质量降低故障维修初探[J]. 彭晓伟. 中国设备工程, 2019(15)

- [9]B超仪的维修与保养[J]. 阳险峰,杜建华. 医疗装备, 2019(06)

- [10]B超探头的常见故障、维修与日常保养方法[J]. 李婷婷,王建国,孙森,黄晓亮. 医疗装备, 2018(20)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/8e54c2ab81c0066dbfd5f91e.html