# 关于煤矿工作面设计论文摘要

##### 问：试论如何做好采煤工作面安全的技术措施

- 答：摘要：采煤工作面良好的工作环境和安全状况是现代矿井高产高效的重要前提，本文主要介绍了采煤工作面的安全管理制度和技术措施。关键词：采煤；工作面；安全管理Summary: A good working environment and the security situation in the coal face is an important prerequisite for high productivity and efficiency of modern mine, this paper describes the coalface safety management systems and technical measures.Keywords: mining; Face; safety management中图分类号：TU714文献标识码： A文章编号：2095-2104（2012）09-0020-02引言安全管理作为企业管理的主要内容，是现代企业管理水平的重要参照。

##### 问：煤矿开采设计中采煤工作面的设计要注意哪几方面的内容

- 答：既然你已经懂测量了，那么再学采矿设计相对来说就比较容易了，因为你在学习测量的时候就涉及到一些采矿的其他内容。本人觉得你应该从以下几个方面入手。1、首先你在平时工作中要对矿井的情况（包括各个生产系统）了解清楚，做到心中有数；2、熟悉掌握和了解采煤概论、平时多看《矿井设计规范》、《煤矿矿井采矿设计手册》（上下册）、《采煤学》、《矿井开采设计》、《矿井地质》、矿井设备选型等这方面的专业书籍，这些书籍书店就能买得到，看多了就会了解了，有不明白的问题要学会不耻下问，时间久了也就懂了；3、平时多做这样的设计练习，有很多的东西只要有印象就可以，到时候可在工具书上查找相关的数据、资料；4、了解煤矿系统情况你也可以上网搜寻这方面的PPt课件或3D演示课件，同时网上也有这方面的设计样本，多看这些方面的内容对你是有很大帮助的；5、要想使自己的设计真正起到指导生产、科学、合理，在经济技术方面占据优势，必须对井下的实际情况了如指掌，并选择不同的方案进行经济技术比较，从而选择最佳方案。以上5条希望对你有些帮助。

- 答：懂测量了，要搞采矿设计，首先要懂设计规范，并对现场施工要熟悉。另外要懂煤矿的几大系统。如通风系统，打运系统 ，地质、防突，防治水等。

- 答：采煤是地测，地质，矿压的总和。

答：设计依据

1、 集团公司批准的采区设计

2 、矿总工程师批准的该分阶段的地质说明书.

3 、设计采面位置、范围，井上、下关系及四邻采面（边界）的地质情况。包括煤层赋存情况、水文地质、瓦斯及二氧化碳赋存情况与涌出特征，煤层爆炸倾向，煤层发火倾向。

4 、设计采面内煤层顶底板岩性特征、岩移特点及上、下煤层间及夹矸关系；邻近工作面同一煤层的矿压观测资料。

5 、邻近工作面及边界小窑采空、积水情况资料。

6 、研究确定的工作面设计的具体原则。

工作面设计（包括）内容

1、工作面（阶段）所处位置及编号，所采煤层位置（编号），巷道断面及支护形式、掘进设备，采掘比例关系。

2 、工作面几何尺寸、位置、边界、煤柱，邻近工作面开采情况，采动对地面的影响预测及采取的相应措施，工作面储量计算及回收率。

3 、回采工艺、顶板管理、采煤方法、设备选型、生产能力、可采期及工作制度。

4 、工作面绝对及相对瓦斯及二氧化碳涌出量的预测，通风系统、设施、风量计算及风量的验算。

5 、工作面煤、材料、设备、人员运输设施及能力，并附系统图（示意）

6 、供电系统设计及能力核定

7 、供排水系统设计（包括供水系统、涌水量的确定、排水方法的确定、排水设备及能力的选择、小水仓的设置）

8 、通风及照明系统设计

9 、监测系统设计

10 、综合防尘、防火、防瓦斯、煤尘爆炸的隔爆设施、措施及灌浆系统的确定

- 11 、防治瓦斯、煤层突出、火灾、透水及其它危险现象的安全技术措施

- 答：测量会了，开采就很容易的 我现在很想学测量

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/bc6013a3e8f8ee224e459855.html