# 生活污水除磷论文摘要

##### 问：生化除磷的目的与意义 急急急……

- 答：随着水体富营养化现象的日益严重，污水排放标准对处理后污水水质的要求又不断提高，人们对污水除磷的认识正日渐成熟，生物除磷通常是指在活性污泥或生物膜法处理废水过程中利用微生物去除水体中的磷。该技术主要利用聚磷菌等一类细菌，过量的、超出其生理要求需要的从废水中摄取磷，并将其以聚合态贮藏在体内，形成高磷污泥而排除系统，从而实现废水除磷的目的。聚磷菌是一类特殊的兼性菌厌氧释磷，好氧状态下能超量吸磷，并将其一聚磷酸盐形式储存在细胞内，使体内含磷量超过一般细菌含磷量的数倍，是污废水生物除磷的重要菌群。利用聚磷菌进行污水处理是一项新型的环保技术，生物除磷技术因具有节约能源、运行费用低、可减少污泥膨胀、避免二次污染的优点，而成为目前去除水体中磷的研究热点。本篇论文主要讲述以聚磷菌除磷为主的生物除磷特性的研究。

- 答：生化除磷，主要利用聚磷菌特殊的生理生化作用，将磷从污水中去除。最关键的是成本，生物除磷的成本也就几毛/吨，但化学除磷的成本就较高。这就是问什么大型污水处理厂尽量采用生物除磷哦原因。

- 答：I do not now

##### 问：求一篇毕业论文 关于工厂污水处理的

- 答：“化学法废水零排放技术”充分的利用了企业的废水资源，将企业原来要花钱处理后排放的废水进行了再利用，节约了企业水资源费、废水处理费、排污费等费用，即为企业带来了经济效益又可以从根本上解决废水排放造成的水资源环境的污染。

答：焦化废水新工艺处理特点

- 工艺中采用微电解工艺，由于微电解和催化剂的双重作用，同比较铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理，废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右，色度可去掉60-90%.同时B/C值可提高废水的可生化性。减少稀释水和小泡水的用量，用量可以减少50%，从而减少整个系统的总排放量和运行成本，同时节约大量的新鲜水资源。采用组合新工艺可提高系统的抗冲击性，即在现有波动条件下，出水稳定达到国家排放标准。组合其它深度处理工艺实现焦化污水的回用，真正实现污水资源处理，实现零排放。

##### 问：污、废水为什么要脱氮除磷？叙述污、废水脱氮、除磷的原理。

答：你好，很高兴为你解答。。

氮、磷是营养元素，工业废水和生活污水中的氮、磷大量进入水体后，水生生物

特别是藻类将大量繁殖，大量死亡的水生生物被微生物分解，分解过程中消耗大

量的溶解氧，水中的溶解氧浓度急剧下降，从而影响了鱼类等水生生物的生存。

城市污水厂的活性污泥法脱氮除磷的原理是：利用微生物分解有机氮，再转化为

硝酸盐，之后反硝化成氮气得以去除；除磷则是利用聚磷菌放磷后，更大量的吸

- 收磷，使磷富集在污泥中，通过排放剩余污泥去除磷。

- 答：氮、磷是营养元素，工业废水和生活污水中的氮、磷大量进入水体后，水生生物特别是藻类将大量繁殖，大量死亡的水生生物被微生物分解，分解过程中消耗大量的溶解氧，水中的溶解氧浓度急剧下降，从而影响了鱼类等水生生物的生存。城市污水厂的活性污泥法脱氮除磷的原理是：利用微生物分解有机氮，再转化为硝酸盐，之后反硝化成氮气得以去除；除磷则是利用聚磷菌放磷后，更大量的吸收磷，使磷富集在污泥中，通过排放剩余污泥去除磷。

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/e7ce81b9498f9808f9b77633.html